## Slide 1
ПВ-Система
Программный комплекс расчёта вентиляции
и противопожарной защиты рудников и шахт
Проектирование вентсети · Планы ликвидации аварий · Расчёты для ВГСЧ
Отечественная разработка · Работа без интернета
Версия 2.160 · 2026 год

## Slide 2
Что такое ПВ-Система
Единая среда вместо разрозненных расчётов
Комплекс объединяет вентиляционную сеть рудника, противопожарный водопровод и план ликвидации
аварий в одной модели. Изменили сечение выработки — сразу видно, как это отразилось на расходах
воздуха, на устойчивости проветривания при пожаре и на времени выхода людей.
Единая модель
Одна схема — все расчёты. Узлы, выработки, вентиляторы,
перемычки, трубопроводы и позиции ПЛА живут вместе.
Расчёты по нормативам
ФНиП № 505 и № 494, РД 15-11-2007,
методики ВНИМИ и ВостНИИ — не «примерно», а по правилам.
Готовые документы
Таблицы воздухораспределения, акты устойчивости,
чертежи со штампом — выгрузка в Excel и на печать.
Работает офлайн
Настольная версия считает на рабочем месте.
Интернет не нужен — важно для режимных объектов.
Российский продукт
Разработка в РФ, серверы в РФ, СУБД PostgreSQL.
Без иностранных сервисов и шрифтов.
Понятный интерфейс
Привычная лента вкладок как в офисных программах.
Обучение специалиста — 5 дней.
Назначение комплекса
ПВ-Система

## Slide 3
Какие задачи закрывает
От проекта вентиляции до действий горноспасателей
Задача
Что делает ПВ-Система
Кому
Проектирование вентиляции
Сетевой расчёт воздухораспределения, подбор вентиляторов
Рудник
Нормирование воздуха
Потребность по людям, технике, газам, пыли — ФНиП № 505 п.155
Рудник
Депрессионная съёмка
Ввод замеров, сверка модели с фактом, поиск расхождений
Рудник
План ликвидации аварий
Позиции ПЛА, вентрежимы, реверсирование, маршруты выхода
Рудник + ВГСЧ
Пожар в выработке
Мощность очага, тепловая депрессия, газы, задымление
Рудник + ВГСЧ
Устойчивость проветривания
Проверка опрокидывания струи, акт устойчивости
Рудник + ВГСЧ
Взрывные явления
Зоны поражения ударной волной по газу и по массе ВВ
ВГСЧ
Действия отделений
Время хода, расход кислорода ИДА, выбор базы
ВГСЧ
Противопожарный водопровод
Проверка напора и расхода на каждом пожарном кране
Рудник + ВГСЧ
Область применения
ПВ-Система

## Slide 4
Сетевой расчёт воздухораспределения
Ядро комплекса
Расчёт ведётся методом контурных расходов с итерациями по Ньютону. Программа сама находит
независимые контуры сети и доводит решение до заданной точности по расходу и депрессии.
Что получаем
По каждому элементу сети
Расход воздуха
м³/с и м³/мин в каждой выработке
Скорость воздуха
сверка с максимально допустимой по типу выработки
Депрессия
перепад на выработке, на вентсооружении, полный
Сопротивление
по трению и местное, коэффициент α
Давление в узлах
абсолютное и доля напора вентилятора
Направление струи
с подсветкой опрокинутых ветвей
Естественная тяга
Учитывается разность плотностей воздуха
по высоте: температура, влажность,
барометрическое давление.
Контроль сходимости
Если сеть не сошлась или разорвана —
программа прямо укажет узел с дисбалансом
и вентилятор вне паспортной зоны,
а не выдаст молча неверный результат.
Расчётное ядро вынесено отдельно и работает как на сервере, так и локально
на компьютере пользователя — схемы в тысячи узлов и ветвей открываются и считаются штатно.
Расчёт вентиляционной сети
ПВ-Система

## Slide 5
Схема рудника: пять видов одной модели
План, фронт, профиль, изометрия и объёмная модель
План
Вид сверху — привычная
вентиляционная схема
Фронт
Вертикальный разрез:
видно горизонты и стволы
Профиль
Разрез вдоль другой оси
для протяжённых участков
Изометрия
Косоугольная проекция —
как в горной графике
3D
Объёмная модель:
вращение, облёт, полупрозрачность
Инструменты работы со схемой
Индикаторы прямо на схеме: расход, скорость, депрессия, сечение, концентрации газов
Анимация движения воздуха — направление струй видно и на чертеже, и в объёмной модели
Заливка выработок по значению: где узко, где превышена скорость, где загазовано; проектируемые — пунктиром
Горизонты как слои: включаются и отключаются по отдельности
Условные обозначения по горной графике — на чертеже и в объёме: перемычки, двери, регуляторы, замерные станции
Вентиляторы в объёме с вращением лопастей по фактическим оборотам, клик по выработке прямо в модели
Работа со схемой
ПВ-Система

## Slide 6
Рабочий экран: схема рудника
Вертикальный разрез — стволы, горизонты, направление струй
ПВ-Система — Рудник «Северный» — гор. −320.vproj
—
☐
✕
Файл
Главная
Схема
Вентиляция
Аварии
Справочники
Печать
＋
╱
◉
Т
▦
Свойства выработки
Наименование
Квершлаг 12
Тип
Квершлаг
Сечение, м²
16,5
Периметр, м
15,8
Длина, м
486,0
Угол, °
+2,4
Крепь
Набрызг-бетон
α ×10⁻⁴
9,2
R, кМюрг
0,0104
Расход, м³/с
64,2
Скорость, м/с
3,89
Депрессия, Па
420,5
Скорость в норме (v ≤ 8 м/с)
Панель информации
Узлы
вкл
Ветви
вкл
Расход Q
вкл
Скорость v
выкл
Депрессия h
вкл
Перемычки
вкл
Позиции ПЛА
выкл
Стрелки потока
вкл
Горизонты
Поверхность
гор. −160
гор. −320
гор. −480
▷ Расчёт (F9)
поверхность
118,4
74,6
36,2
43,8
31,5
38,1
24,4
18,7
22,9
12,4
12,4
9,6
8,8
96,8
59,4
31,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ГВУ ВОД-30
перемычка бетонная
гор. −160
гор. −320
гор. −480
струя входящая
струя исходящая
М 1:5000
Узлов: 13 Ветвей: 16 Горизонтов: 4
Фронт · Z-уровень: −320 м
Расчёт выполнен
Интерфейс: схема вентиляционной сети
ПВ-Система

## Slide 7
Результаты расчёта в виде таблицы
Каждая выработка с расходом, скоростью и депрессией
ПВ-Система — Рудник «Северный» — гор. −320.vproj
—
☐
✕
Файл
Главная
Схема
Вентиляция
Аварии
Справочники
Печать
Σ
⇩
⎘
⚙
Воздухораспределение по выработкам
⇩ В Excel
⎙ Печать
№
Выработка
S, м²
L, м
R, кМюрг
Q, м³/с
v, м/с
h, Па
Тип
Оценка
1
Ствол ВС-1 (свежая)
28,3
520
0,0021
118,4
4,18
288,8
Ствол
норма
2
Квершлаг гор. −160
18,6
412
0,0086
74,6
4,01
469,5
Квершлаг
норма
3
Квершлаг 12
16,5
486
0,0104
64,2
3,89
420,5
Квершлаг
норма
4
Откаточный штрек 4
14,2
640
0,0142
43,8
3,08
267,2
Штрек
норма
5
Штрек 12-бис
12,6
585
0,0186
31,5
2,50
181,1
Штрек
норма
6
Орт 5
11,2
210
0,0342
18,7
1,67
117,3
Орт
норма
7
Вент. восстающий 3
3,4
160
0,0615
24,4
7,18
359,2
Восстающий
у предела
8
Уклон 15° L=150
9,8
150
0,0715
12,4
1,27
107,8
Уклон
норма
9
Ствол ВХВ-4 (исходящая)
25,5
520
0,0028
96,8
3,80
257,4
Ствол
норма
10
Вент. квершлаг к ВХВ-4
17,4
395
0,0098
59,4
3,41
339,2
Квершлаг
норма
Итого по руднику
Подано в рудник: 118,4 м³/с
Депрессия ГВУ: 2 448 Па
Ветвей в расчёте: 16 · Сошлось за 7 итераций
Невязка: 0,004 м³/с
Расчёт выполнен
Интерфейс: таблица воздухораспределения
ПВ-Система

## Slide 8
Расчёт количества воздуха
ФНиП № 505, пункт 155 — позабойный расчёт
Потребность считается по каждому фактору отдельно, в зачёт идёт наибольшее значение —
именно так, как требуют Правила безопасности. Расчёт ведётся позабойно с суммированием по участкам.
Фактор
Основание расчёта
По людям
6 м³/мин на человека, наибольшее число в смену
По газовыделению
метан, углекислый газ — по фактическому выделению
По взрывным работам
масса и тип ВВ, время проветривания забоя
По дизельной технике
мощность двигателей и норма на киловатт
По пыли
допустимая скорость воздуха в выработке
По минимальной скорости
нижний предел скорости струи по типу выработки
Коэффициенты запаса
ФНиП требует обоснованных коэффициентов запаса —
они задаются явно и попадают в отчёт,
чтобы расчёт можно было защитить.
Вентиляционные участки
Рудник делится на участки со своими нормами.
Программа сверяет норму с фактическим
расходом из сетевого расчёта.
Выгрузка в Excel
Готовая таблица расчёта потребности
с раскладкой по факторам и участкам.
Нормирование воздуха
ПВ-Система

## Slide 9
Вентиляторы и вентиляционные сооружения
Подбор, режимы, регулирование
Вентиляторы
Каталог 30 марок: ВЦ, ВЦД, ВОД, ВО, ВМ, ВМЭ — главного, вспомогательного и местного проветривания
Паспортные характеристики Q-H: рабочая точка находится пересечением с кривой сети
Предупреждение, если вентилятор вышел за пределы паспортной зоны
Реверсирование струи для аварийных режимов с отдельной реверсной характеристикой
Диаграмма Q-H с выгрузкой в Excel
Вентиляционные сооружения
Перемычки: глухие, с дверями, с регулируемым окном, паруса
Сопротивление считается по типу и по воздухопроницаемости
Регуляторы: подбор окна под нужный расход в выработке
Кроссинги, шлюзы и замерные станции
Водоподпорные перемычки с признаком непроходимости
Вентиляционные трубопроводы
Расчёт става
Диаметр, длина, число звеньев,
местные сопротивления и фасонные части.
Утечки по таблицам
Коэффициент доставки воздуха
по типу трубы и качеству стыков.
Отчёт по вентпроводу
Готовый документ с подбором
вентилятора местного проветривания.
Оборудование вентиляции
ПВ-Система

## Slide 10
Диаграмма вентилятора Q-H
Рабочая точка на пересечении с характеристикой сети
ПВ-Система — Рудник «Северный» — ГВУ ствола ВХВ-4
—
☐
✕
Файл
Главная
Схема
Вентиляция
Аварии
Справочники
Печать
✿
∿
⇩
⚙
Параметры вентилятора
Марка
ВОД-30М
Установка
ствол ВХВ-4
Тип
ГВУ
Частота, об/мин
600
Угол лопаток, °
35
Рабочая точка
Подача Q, м³/с
118,4
Депрессия H, Па
2 448
КПД
0,81
Мощность на валу, кВт
358
Сопротивление сети
0,176
Точка в паспортной зоне —
режим устойчивый
⇩ Диаграмма в Excel
475
950
1 425
1 900
2 375
2 850
3 325
30
60
90
120
150
180
H, Па
Q, м³/с
30°
35°
40°
Рабочая точка
118,4 м³/с · 2 448 Па
характеристика вентилятора
характеристика сети
КПД вентилятора
ВОД-30М · угол лопаток 35° · 600 об/мин
КПД 0,81 · N = 358 кВт
Точка в паспортной зоне
Интерфейс: подбор вентилятора
ПВ-Система

## Slide 11
Расчёт пожара в горной выработке
Методики ВНИМИ и ИГД им. А.А. Скочинского
Программа моделирует очаг, считает мощность и температуру, распространяет продукты горения
по сети строго вниз по потоку и показывает, куда пойдёт дым.
Этап расчёта
Результат
Горючая нагрузка
техника, кабель, конвейерная лента, крепь, ГСМ, уголь
Мощность пожара
МВт — из теплоты сгорания и интенсивности выгорания
Температура продуктов
°C в очаге и остывание по длине выработки
Тепловая депрессия
Па — влияние горячего воздуха на распределение струй
Продукты горения
оксид углерода, углекислый газ, оптическая плотность дыма
Дальность видимости
по закону Бугера — зона задымления по РД
Опрокидывание струи
Отдельно проверяется, перевернёт ли
тепловая депрессия пожара нисходящую
струю — это ключевой вопрос
безопасности при пожаре в стволе.
Другие газы
Помимо продуктов горения
модель разносит по сети метан,
водород, оксид углерода
и оксиды азота.
Аварийные режимы: пожар
ПВ-Система

## Slide 12
Устойчивость проветривания при пожаре
РД 15-11-2007, приложения 3, 5 и 7
Комплекс проверяет каждую выработку на опрокидывание струи и формирует акт — документ,
который требуется при согласовании плана ликвидации аварий.
Нисходящие выработки
Считается критическая тепловая депрессия —
тот порог, при котором струя опрокидывается.
Учитываются параллельные выработки
и их сопротивление.
Восходящие выработки
Проверяется условие устойчивости
через критический расход воздуха.
Если условие нарушено — программа считает,
какая перемычка нужна для сохранения режима.
Что даёт руднику и ВГСЧ
Перечень выработок с риском опрокидывания — до того, как это произойдёт на самом деле
Обоснование выбранного аварийного вентиляционного режима в ПЛА
Готовый акт проверки устойчивости проветривания с выгрузкой в документ
Проверка тепловой депрессии от нескольких очагов одновременно
Устойчивость проветривания
ПВ-Система

## Slide 13
Расчёт зон поражения при взрыве
ФНиП № 494 и № 520, методика Садовского
Источник взрыва
По газу
объём и концентрация
Метан
предел 5,0 – 15,0 %
Водород
предел 4,0 – 75,0 %
Угольная пыль
60 – 400 г/м³
По массе ВВ
масса заряда
Аммонит, гранулит, ЭВВ
пересчёт в тротиловый эквивалент
Зоны поражения
Летальная
свыше 100 кПа
Тяжёлая
30 – 100 кПа
Средняя
15 – 30 кПа
Лёгкая
5 – 15 кПа
Безопасная
менее 5 кПа
Что рассчитывается
Избыточное давление во фронте ударной волны на заданном удалении от очага
Импульс волны и скорость её фронта по выработкам
Распространение по сети выработок с учётом их геометрии, а не по прямой линии
Границы зон поражения на схеме и протокол взрывоопасности рудничной атмосферы
Аварийные режимы: взрыв
ПВ-Система

## Slide 14
План ликвидации аварий
Позиции, режимы, маршруты
ПЛА строится не отдельным документом, а на той же расчётной модели: каждая позиция привязана
к конкретным выработкам и к своему вентиляционному режиму.
Позиции аварий
Нумерация, тип аварии, привязка к выработкам,
выноски на схеме, цвет и оформление
по горной графике.
Вентиляционные режимы
Для каждой позиции — свой режим:
нормальный, реверсивный, с перекрытием.
Расчёт показывает, что получится.
Данные ОПО
Сведения об опасном производственном
объекте подставляются в документы
автоматически.
Маршруты выхода людей
Путь до поверхности ищется по времени,
а не по расстоянию — с учётом уклонов
и задымлённых участков.
Рабочие места
Численность людей по узлам,
сменность, привязка к выработкам
и к путям отхода.
Проверка схемы
Контроль топологии, висящих узлов,
незаданных параметров —
до сдачи документа.
План ликвидации аварий
ПВ-Система

## Slide 15
Эвакуация людей: успеют ли выйти
Проверка самоспасателей по каждому рабочему месту
Для каждого рабочего места программа сравнивает время выхода на поверхность со временем защитного
действия самоспасателя и учитывает пункты переключения на пути.
Успевают с запасом
Успевают впритык
Спасает переключение
Не успевают
Маршрут не найден
Справочник самоспасателей
Марка
Тип
В движении
В покое
ПСС-90
сжатый O₂
90 мин
360 мин
ШСС-1
химический
60 мин
300 мин
СПП-4
химический
50 мин
200 мин
СИП-М
сжатый O₂
60 мин
240 мин
Скорости по нормативу
Скорость движения берётся из РД 15-11-2007
с учётом угла наклона выработки
и плотности задымления.
Пункты переключения
Программа проверяет, есть ли ПВП или убежище
на пути следования, и продлевает
время защиты соответственно.
Итог — таблица по рабочим местам: сколько людей, куда выходят, за какое время и что нужно исправить.
Безопасность людей
ПВ-Система

## Slide 16
Отдельный блок для ВГСЧ
Расчёты, которые нужны именно горноспасателям
Комплекс считает движение отделений по задымлённым выработкам на основании Инструкции
по организации горноспасательных работ и РД 15-11-2007.
Зоны задымления и скорость хода
Зона
Видимость
Скорость
Чистый воздух
более 10 м
полная
Слабое задымление
5 – 10 м
ниже в 1,43 раза
Густое задымление
менее 5 м
ниже в 2 раза
Что получает командир
Маршрут отделения туда и обратно по сети выработок
Время выполнения операции с учётом уклонов и дыма
Расход кислорода ИДА и процент его использования
Проверка проходимости перемычек на пути
Виды операций
Разведка, разведка с возвратом,
транспортировка пострадавшего,
ликвидация очага — у каждой
свои нормативные скорости.
Выбор базы ВГСЧ
Расчёт показывает, откуда отделение
успевает дойти до очага
в пределах защитного действия ИДА.
Единая оценка дыма
Видимость считается одинаково
во всех расчётах комплекса.
Горноспасательные работы
ПВ-Система

## Slide 17
Маршрут отделения ВГСЧ
Зоны задымления на схеме, время хода и расход кислорода ИДА
16
ПВ-Система — Рудник «Северный» · Позиция ПЛА № 14 — пожар в орте 5
—
☐
✕
Файл
Главная
Схема
Вентиляция
Аварии
Справочники
Печать
🔥
👣
⛑
⏱
⚙
Отделение и снаряжение
Отделение
5 чел.
База
подземная, гор. −320
ИДА
Р-30, 400 л
Ресурс ИДА
240 мин
Расход O₂
1,4 л/мин
Операция
разведка с возвратом
Результат расчёта
Путь туда
1 921 м
Время туда
57,2 мин
Время обратно
54,5 мин
Всего времени
111,7 мин
Расход O₂
156,3 л
Ресурс ИДА по времени
47 %
Ресурс ИДА по O₂
39 %
Операция выполнима —
запас ИДА достаточен
118,4
74,6
64,2
43,8
31,5
96,8
96,8
18,7
12,4
12,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ГВУ
🔥
очаг пожара
Н.Б
5 чел.
5 чел.
гор. −320
гор. −480
струя входящая
струя исходящая
слабое задымл.
густое задымл.
маршрут ВГСЧ
Отделение 5 чел. · ИДА Р-30 · разведка с возвратом
РД 15-11-2007, Прил. 4
Операция выполнима
Интерфейс: расчёт маршрута горноспасателей
ПВ-Система

## Slide 18
Противопожарный водопровод
Проверка каждого пожарного крана
Программа перебирает все краны сети по очереди, для каждого выполняет гидравлический расчёт
и сверяет полученный напор и расход с нормативом. Слабые места видно сразу.
Контролируемые параметры
Параметр
Типовое требование
Минимальный напор
0,6 МПа
Максимальный напор
1,5 МПа
Расход на ствол
от 30 м³/ч
Длительность подачи
от 180 мин
Скорость воды
до 5 м/с
Одновременно стволов
2
Причины отказа
Вода не дотягивается — напор ниже нормы
Давление выше нормы — порвёт рукав, нужен редуктор
Расход меньше требуемого для ствола
Запаса резервуара не хватает на нормативное время
Вода вообще не поступает к крану
Режим «по очагу пожара»
Какие краны достают до очага рукавами — по длине выработок, а не по прямой
Время хода отделения ВГСЧ от базы до ближайшего крана и развёртывания рукавов
Суммарный расход воды, который реально поступит на очаг
Противопожарная защита
ПВ-Система

## Slide 19
Встроенные справочники
Не нужно искать характеристики вручную
Типы выработок
Сечения, формы, коэффициент
аэродинамического сопротивления
Виды крепи
Коэффициент α для разных
типов крепления выработок
Вентиляторы
Паспортные Q-H и КПД,
30 марок главных и местных
Перемычки
Типы вентсооружений
и их воздухопроницаемость
Самоспасатели
Время защитного действия
в движении и в покое
Пожарные стволы
Расход, диаметр насадки,
дальность струи, рабочее давление
Насосы
Секционные, консольные,
дренажные — характеристики H(Q)
Редукционные клапаны
Диапазон давления
и пропускная способность
Взрывчатые вещества
Тротиловый эквивалент
и параметры взрыва
Горючие материалы
Теплота сгорания, выход
оксида углерода и дыма
Вентиляционные трубы
Утечки и коэффициент
доставки воздуха
Условные обозначения
Символы схем
по горной графике
Справочная база
ПВ-Система

## Slide 20
Импорт данных и обмен
Переход на комплекс без потери наработок
Существующие схемы не нужно перерисовывать заново — комплекс читает файлы популярных
форматов и переносит геометрию вместе с параметрами выработок.
Формат
Что переносится
Проекты АэроСеть
узлы с отметками, выработки, сечения, сопротивления, вентиляторы, перемычки
Ventsim (CSV и VSM)
трёхмерная геометрия сети и параметры выработок
Чертежи DXF и DWG
геометрия схемы из AutoCAD, nanoCAD и других систем проектирования
Вентиляция 2.0, Excel, CSV
проекты CDF3, узлы и ветви из ведомостей и результатов замеров
Контроль качества переноса
После импорта показывается протокол: сколько узлов, ветвей, вентиляторов и перемычек перенесено
Отдельно перечисляются выработки без сечения, без длины или без периметра
Правила пересчёта единиц измерения выводятся явно — результат можно сверить с исходной программой
Совместимость
ПВ-Система

## Slide 21
Документы и отчётность
Результат расчёта — готовый документ, а не только картинка
Воздухораспределение
Таблица по всем выработкам:
расход, скорость, депрессия,
сопротивление — в Excel.
Расчёт количества воздуха
Потребность по факторам
и по участкам с коэффициентами
запаса — в Excel.
Акт устойчивости
Проверка проветривания
при пожаре в виде документа
для согласования.
Проверка водопровода
Таблица по всем пожарным
кранам с указанием
проблемных точек.
Диаграмма Q-H
Характеристика вентилятора
с рабочей точкой
и кривой сети.
Чертежи схемы
Печать с рамкой и штампом,
масштаб, подписи
согласующих лиц.
Экспорт схемы в графические файлы и печать напрямую из настольной версии.
Выходные документы
ПВ-Система

## Slide 22
Нормативная база расчётов
На что опирается комплекс
Каждый расчёт привязан к действующему документу — это позволяет защитить результат при проверке.
ФНиП № 505
Правила безопасности при ведении горных работ и переработке
твёрдых полезных ископаемых. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020.
Расчёт количества воздуха по пункту 155.
ФНиП № 494 и № 520
Правила безопасности при работе с взрывчатыми материалами — зоны
поражения ударной волной. Приказ № 520 от 11.12.2020, приложение 11 —
протокол взрывоопасности рудничной атмосферы по треугольнику взрываемости.
ФНиП № 467
Требования для угольных шахт: инструкции по проветриванию
и контролю газового режима.
РД 15-11-2007
Методические рекомендации по устойчивости проветривания
при пожаре. Приложения 3, 5 и 7 — основа расчёта опрокидывания.
Методики ВНИМИ и ВостНИИ
Расчёт параметров пожара, тепловой депрессии
и взрывных явлений в горных выработках.
Инструкция по горноспасательным работам
Нормативные скорости передвижения отделений
и зоны задымления.
Соответствие нормативам
ПВ-Система

## Slide 23
Отечественная разработка
Готовность к включению в реестр российского ПО
Проведён аудит исходного кода: обращения к иностранным доменам, внешним сетям доставки контента
и зарубежным онлайн-сервисам отсутствуют.
Разработка в России
Программа создана на территории РФ,
исключительное право принадлежит
российскому лицу.
Российский контур данных
Вычисления, интерфейсы, файловое
хранилище и база данных размещены
на российской инфраструктуре.
Свободные библиотеки
Сторонние компоненты распространяются
под свободными лицензиями и не создают
зависимости от иностранных правообладателей.
PostgreSQL
Система управления базами данных —
свободное программное обеспечение
с открытым исходным кодом.
Шрифты в дистрибутиве
Шрифты и графика поставляются
в составе программы, внешняя загрузка
не выполняется.
Работа без интернета
Настольная версия считает локально —
подходит для объектов
с ограничением доступа в сеть.
В комплект поставки входит справка об импортозамещении и техническая документация.
Импортозамещение
ПВ-Система

## Slide 24
Поставка и внедрение
Как начать работать
Варианты работы
Настольная версия
Устанавливается на рабочее место инженера.
Расчёты выполняются локально,
постоянное подключение к сети не требуется.
Работа в браузере
Доступ с любого компьютера предприятия
без установки — удобно для
руководства и смежных служб.
Сопровождение
Программа обучения специалистов — 5 дней
Техническая документация в комплекте
Лицензирование с возможностью офлайн-активации
Встроенный механизм обновления версий
Справка об импортозамещении для закупок
Настройка под условия конкретного рудника
Порядок внедрения: перенос существующей схемы из АэроСети или Excel → сверка модели
с данными депрессионной съёмки → настройка справочников под предприятие → обучение специалистов.
Внедрение
ПВ-Система

## Slide 25
Что получает предприятие
Вентиляция рудника считается в одной программе —
от нормирования воздуха до аварийных режимов
План ликвидации аварий строится на расчёте,
а не на экспертной оценке
Расчёты для ВГСЧ — время хода отделений,
запас кислорода, зоны задымления
Противопожарный водопровод проверяется
по каждому крану, а не выборочно
Документы формируются автоматически
и соответствуют действующим правилам
Отечественный продукт, работает офлайн,
подходит для режимных объектов
ПВ-Система · программный комплекс расчёта вентиляции и противопожарной защиты рудников