## Slide 1
ФГУП «ВГСЧ»
Копейский ВГСО
ДОКЛАД
Обзор программных комплексов
для проведения инженерных расчётов
предусмотренных пунктом 26 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы»
Утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 520
(в ред. приказа от 20.02.2026 № 49)
АэроСеть · Вентиляция · ПВ-Система · MineFrame · Ventsim

## Slide 2
ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ
Содержание доклада
Структура и логика изложения материала
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
1
› 1. Нормативная база. Пункт 26 и Приложение № 11 Инструкции № 520
› 2. Какие расчёты должны выполняться при ликвидации аварий
› 3. Обзор рынка отечественного и зарубежного ПО
› 4. АэроСеть — возможности, плюсы и минусы
› 5. «Вентиляция» (Шахтэксперт-Системы) — анализ
› 6. ПВ-Система — специализированное ПО для ВГСЧ
› 7. Дополнительные комплексы: MineFrame, Ventsim, VentPRO, АРМ ВТБ
› 8. Сравнительная таблица по критериям выбора
› 9. Импортозамещение и реестр отечественного ПО
› 10. Выводы и рекомендации для подразделений ВГСЧ

## Slide 3
РАЗДЕЛ 1 · НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Нормативная основа доклада
ФНП «Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, на которых ведутся горные работы»
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
2
Приказ Ростехнадзора № 520 от 11.12.2020
• Зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2020, рег. № 61628
• Действующая редакция — приказ от 20.02.2026 № 49
• Распространяется на ОПО подземных и открытых горных работ
• Определяет порядок разработки оперативных планов (ОП) по локализации и ликвидации последствий аварий
Пункт 26 — инженерные расчёты
• Обязывает при разработке оперативного плана выполнять инженерные расчёты
• Перечень и методики — Приложение № 11 к Инструкции
• Расчёты выполняются техническим отделением / службой ВГСЧ на командном пункте
• Результаты прикладываются к оперативному плану и фиксируются в оперативном журнале
Ключевое требование: расчёты должны выполняться ОПЕРАТИВНО — в условиях дефицита времени, неполноты исходных данных и высокой цены ошибки. Ручной счёт по формулам Приложения № 11 занимает часы. Отсюда — необходимость аттестованных программных средств.
Смежные НПА: ФНП «Правила безопасности в угольных шахтах» (№ 507), «Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт» (№ 506), ФНП для рудников (№ 505), Федеральный закон № 116-ФЗ.

## Slide 4
РАЗДЕЛ 2 · СОСТАВ РАСЧЁТОВ
Приложение № 11: перечень инженерных расчётов
Что именно требует нормативный документ
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
3
01
Расчёт взрывоопасности
рудничной атмосферы
Оценка состава пожарных газов (CH₄, H₂, CO, O₂, N₂) по треугольнику Коуарда / диаграмме
Эллиота–Ламберта. Определение категории взрывоопасности и допустимости работ.
02
Расчёт проёмов в изоляционных
перемычках
Определение площади окна, обеспечивающей требуемое проветривание аварийного участка
и безопасный режим при изоляции пожара.
03
Расчёт параметров
водоупорных перемычек
Определение толщины, глубины врубов, прочности перемычки при прорыве воды,
рассола, заиловочной пульпы и обводнённой горной массы.
04
Расчёт взрывоопасности рудничной
атмосферы нефтяных шахт
Учёт углеводородов нефтяного ряда, специфика термошахтной добычи,
НКПР смеси по правилу Ле-Шателье.
Дополнительно на практике требуются: расчёт устойчивости проветривания, депрессии пожара, тепловых режимов, времени загазирования выработок, расхода огнетушащих средств и инертных газов.

## Slide 5
РАЗДЕЛ 2 · ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Почему нужны программные комплексы
Ограничения ручного счёта в условиях аварии
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
4
Фактор времени
Ручной расчёт треугольника взрывоопасности — 20–40 мин. на одну пробу. При аварии проб десятки, счёт идёт непрерывно.
Сложность сети
Вентиляционная сеть шахты — сотни и тысячи ветвей. Аналитический расчёт воздухораспределения невозможен без ЭВМ.
Цена ошибки
Ошибка в оценке взрывоопасности — гибель горноспасательного отделения. Требуется верифицированный алгоритм.
Документирование
Результаты должны быть оформлены, приложены к ОП, храниться и предъявляться надзору и комиссии по расследованию.
Прогноз
Необходимо моделировать «что будет, если» — реверс, закорачивание, изоляция, вариантные проработки ОП.
Обучение
Тренировки, учения, подготовка респираторщиков и ИТР шахт требуют воспроизводимого расчётного инструмента.

## Slide 6
РАЗДЕЛ 3 · ЛАНДШАФТ РЕШЕНИЙ
Обзор рынка расчётного ПО
Отечественные и зарубежные решения, применимые для задач ВГСЧ
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
5
Продукт
Разработчик
Назначение
Страна
АэроСеть
ООО «Аэрология горных предприятий» / ГИ УрО РАН, Пермь
Расчёт вентиляционных сетей, аварийные режимы, тепло- и газодинамика
Россия
«Вентиляция»
ООО «Шахтэксперт-Системы», Кемерово
Аэрологические расчёты, депрессионные съёмки, ПЛА
Россия
ПВ-Система
Специализированный комплекс для ВГСЧ
Расчёты Приложения № 11: взрывоопасность, перемычки, гидравлика
Россия
MineFrame
ГоИ КНЦ РАН, Апатиты
Горно-геологическая ИС с вентиляционным модулем
Россия
АРМ ВТБ / «Вентиляция-Л»
Отраслевые разработки НЦ ВостНИИ, МакНИИ
Рабочее место участка ВТБ, расчёт депрессии и ПЛА
Россия / СНГ
Ventsim DESIGN
Howden / Chasm Consulting, Австралия
3D-моделирование вентиляции, пожарные и тепловые режимы
Зарубеж.
VentPRO / VUMA
ЮАР, Австралия
Вентиляция и климат глубоких рудников
Зарубеж.

## Slide 7
РАЗДЕЛ 4 · АЭРОСЕТЬ
Программный комплекс «АэроСеть»
Разработчик: ООО «Аэрология горных предприятий» (г. Пермь), при участии Горного института УрО РАН
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
6
Назначение
• Моделирование и расчёт вентиляционных сетей шахт и рудников любой топологии
• Расчёт воздухораспределения, депрессии, естественной тяги, работы ГВУ
• Моделирование аварийных вентиляционных режимов, в т.ч. реверсирования
Ключевые модули
• Аэродинамика сети, тепловые и газовые расчёты
• Распространение продуктов горения и пыли при пожаре
• Расчёт путей и времени вывода людей, зоны поражения
• Импорт из AutoCAD/MicroMine, связь с системами АГК
✔ Преимущества
• Наиболее полный отечественный расчёт вентиляционных сетей — тысячи ветвей
• Реализован расчёт аварийных режимов и динамики загазирования — прямая польза для ОП
• Включён в Реестр российского ПО, активно развивается, регулярные обновления
• Внедрён на большинстве крупных угольных и рудных предприятий РФ (СУЭК, ЕВРАЗ, Норникель)
• Есть учебные курсы и техническая поддержка разработчика
✖ Ограничения
• Высокая стоимость лицензии и сопровождения — ощутимо для бюджета подразделения
• Требует построения и постоянной актуализации цифровой модели сети шахты
• Порог вхождения: нужен подготовленный инженер-аэролог, обучение 3–5 дней
• Нацелен на службу ВТБ предприятия, а не на оперативную работу на командном пункте
• Расчёты Приложения № 11 (перемычки, треугольник взрывоопасности) представлены не в полном объёме

## Slide 8
РАЗДЕЛ 4 · АЭРОСЕТЬ
«АэроСеть»: применение в задачах ВГСЧ
Где комплекс даёт максимальный эффект при ликвидации аварии
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
7
Разработка ПЛА и ОП
Проработка вариантов аварийных вентиляционных режимов заранее, в мирное время; проверка реализуемости позиций ПЛА.
Оценка режима проветривания
Расчёт последствий реверса, закорачивания струи, остановки ГВУ; прогноз загазирования и зон поражения.
Изоляция аварийного участка
Оценка влияния возводимых перемычек на распределение воздуха в сети шахты.
Маршруты вывода людей
Расчёт времени движения по выработкам и сопоставление со временем защитного действия самоспасателя.
Вывод: «АэроСеть» — сильный инструмент вентиляционного анализа, но для полного закрытия п. 26 требует дополнения расчётами взрывоопасности и параметров перемычек.

## Slide 9
РАЗДЕЛ 5 · «ВЕНТИЛЯЦИЯ»
Программный комплекс «Вентиляция»
ООО «Шахтэксперт-Системы» (г. Кемерово) — семейство отраслевых расчётных программ
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
8
Состав и возможности
• Построение схемы вентиляции шахты, расчёт воздухораспределения
• Обработка депрессионных и газовых съёмок
• Расчёт количества воздуха по выемочным участкам и по шахте в целом
• Формирование вентиляционных планов и отчётных документов
Смежные продукты линейки
• «Аэрология» / «Прогноз» — прогноз метанообильности и дегазация
• «Пожар», «ПЛА» — модули аварийных режимов
• Интеграция с графикой горных работ и маркшейдерскими планами
✔ Преимущества
• Ориентирован на реальную отчётность службы ВТБ угольных шахт — готовые формы документов
• Существенно ниже стоимость по сравнению с комплексными 3D-системами
• Простой интерфейс, невысокие требования к ПК, быстрый ввод в эксплуатацию
• Многолетняя практика применения на шахтах Кузбасса, методики согласованы с отраслевыми НИИ
• Хорошо решает задачи депрессионных съёмок и нормирования воздуха
✖ Ограничения
• Более узкая функциональность: 3D-визуализация и динамика пожара развиты слабее
• Аварийные и тепловые режимы моделируются упрощённо
• Слабая интеграция с современными ГГИС и системами АГК
• Ориентация преимущественно на угольные шахты; для рудников адаптация ограничена
• Расчёты Приложения № 11 покрываются частично

## Slide 10
РАЗДЕЛ 6 · ПВ-СИСТЕМА
Программный комплекс «ПВ-Система»
Специализированное решение для инженерных расчётов горноспасательных работ
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
9
Назначение
• Прямая реализация методик Приложения № 11 Инструкции № 520
• Работа инженера технического отделения на командном пункте
• Автоматическое формирование расчётных листов к оперативному плану
Расчётные модули
• Взрывоопасность рудничной атмосферы (треугольник Коуарда, Ле-Шателье)
• Взрывоопасность атмосферы нефтяных шахт
• Проёмы в изоляционных перемычках
• Параметры водоупорных перемычек, гидравлика прорыва воды
• Аэродинамика участка сети, расчёт сил и средств ВГСЧ
✔ Преимущества
• Единственный класс ПО, покрывающий ВСЕ четыре расчёта Приложения № 11 «под ключ»
• Заточен под регламент работы ВГСЧ, а не под службу ВТБ предприятия
• Минимальные исходные данные — работает по данным газового анализа и замеров
• Скорость: результат по пробе за секунды, без построения модели всей шахты
• Автоматический протокол расчёта с формулами и ссылками на пункты НПА
• Отечественная разработка, работа в закрытом контуре / офлайн, импортонезависимость
✖ Ограничения
• Не заменяет полноценный сетевой расчёт вентиляции всей шахты
• Нет 3D-визуализации горных выработок и анимации распространения пожара
• Требует корректных и свежих данных газового анализа — «мусор на входе = мусор на выходе»
• Необходимо обучение персонала интерпретации результатов, программа не снимает ответственность с РГСР
• Экосистема интеграций пока уже, чем у крупных ГГИС

## Slide 11
РАЗДЕЛ 6 · ПВ-СИСТЕМА
«ПВ-Система»: типовой сценарий применения
От отбора пробы до решения руководителя горноспасательных работ
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
10
ШАГ 1
Отбор пробы
Отделение ВГСЧ отбирает пробу рудничной атмосферы за перемычкой / в зоне пожара
ШАГ 2
Газовый анализ
Лаборатория определяет содержание CH₄, H₂, CO, CO₂, O₂, N₂, C₂H₄, C₂H₂
ШАГ 3
Ввод данных
Инженер вводит состав пробы, температуру и параметры участка в программу
ШАГ 4
Расчёт
Автоматическое построение треугольника взрывоопасности, оценка НКПР/ВКПР, категория
ШАГ 5
Протокол
Формирование расчётного листа с формулами, графиком и выводом
ШАГ 6
Решение
РГСР принимает решение о допуске людей, изоляции или продолжении тушения
Контрольное время всего цикла — единицы минут вместо десятков. Это и есть требование оперативности п. 26 Инструкции № 520.

## Slide 12
РАЗДЕЛ 7 · ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дополнительные комплексы: MineFrame
Горно-геологическая информационная система, ГоИ КНЦ РАН (г. Апатиты)
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
11
Возможности
• Единая 3D-модель месторождения, горных выработок и горно-технических объектов
• Модуль расчёта вентиляции: воздухораспределение, депрессия, аварийные режимы
• Планирование горных работ, устойчивость бортов и целиков, буровзрывные работы
✔ Преимущества
• Полностью отечественная разработка академического уровня, в Реестре российского ПО
• 3D-модель выработок помогает наглядно планировать маршруты движения отделений
• Единая среда: геология + маркшейдерия + вентиляция
• Применяется на рудниках АО «Апатит», «Норникель», КМА
✖ Ограничения
• Избыточна для задач ВГСЧ — это система планирования горных работ, а не расчёта аварий
• Высокая стоимость и трудоёмкое внедрение, нужны квалифицированные операторы
• Расчёты Приложения № 11 напрямую не реализованы
• Сильная зависимость от качества исходной цифровой модели предприятия

## Slide 13
РАЗДЕЛ 7 · ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Зарубежные комплексы: Ventsim DESIGN, VentPRO, VUMA
Технически сильные решения с принципиальными ограничениями применения
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
12
Ventsim DESIGN (Howden, Австралия)
• 3D-моделирование вентиляции в реальном времени
• Модули пожара (Fire), тепла (Thermodynamic), газов (Contaminant)
• Динамическое моделирование распространения дыма и CO
VUMA / VentPRO (ЮАР, Австралия)
• Расчёт климатических параметров глубоких рудников
• Оптимизация систем охлаждения и вентиляции
• Энергетический аудит вентиляционных установок
✔ Преимущества
• Лучшая в классе визуализация и удобство моделирования
• Продвинутая физика: тепло-, массоперенос, динамика пожара
• Широкая международная практика и верификация на реальных авариях
✖ Ограничения
• Не соответствуют российским методикам и формам документов Приложения № 11
• Санкционные и лицензионные риски: невозможность продления, обновления и поддержки
• Противоречие политике импортозамещения; отсутствие в Реестре российского ПО
• Валютная стоимость лицензий, проблемы оплаты и юридического сопровождения
• Неприемлемы для работы с данными ограниченного доступа

## Slide 14
РАЗДЕЛ 8 · СРАВНЕНИЕ
Сравнительная таблица программных комплексов
Оценка по ключевым для ВГСЧ критериям
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
13
Критерий
АэроСеть
«Вентиляция»
ПВ-Система
MineFrame
Ventsim
Расчёты Приложения № 11
частично
частично
полностью
нет
нет
Сетевой расчёт вентиляции
отлично
хорошо
базово
хорошо
отлично
Аварийные режимы, пожар
отлично
удовл.
хорошо
удовл.
отлично
Скорость работы на КП
средняя
средняя
высокая
низкая
средняя
Порог вхождения
высокий
средний
низкий
высокий
средний
Реестр российского ПО
да
да
да
да
нет
Стоимость владения
высокая
средняя
низкая
высокая
высокая
Работа офлайн / закрытый контур
да
да
да
да
ограничено

## Slide 15
РАЗДЕЛ 9 · ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Импортозамещение и требования к ПО
Правовые основания выбора отечественных программных решений
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
14
Нормативные требования
• Постановление Правительства РФ № 1236 — запрет на допуск иностранного ПО при госзакупках
• Указ Президента РФ № 166 от 30.03.2022 — переход субъектов КИИ на отечественное ПО
• ФЗ № 187-ФЗ — ОПО горной добычи относятся к критической информационной инфраструктуре
• Обязательное наличие в Едином реестре российских программ (Минцифры России)
Практические следствия для ВГСЧ
• Закупка зарубежного ПО требует обоснования отсутствия аналогов — как правило, невозможна
• Приоритет решений, работающих на Astra Linux / РЕД ОС и российских СУБД
• Необходима техподдержка на территории РФ и документация на русском языке
• Предпочтительна работа в изолированном контуре без обращения к внешним серверам
Все рассмотренные отечественные комплексы — АэроСеть, «Вентиляция», ПВ-Система, MineFrame — соответствуют требованиям импортозамещения и могут закупаться подразделениями ФГУП «ВГСЧ» без ограничений.
Отдельно учитывается требование аттестации методик: программа должна воспроизводить формулы Приложения № 11 без отступлений, а протокол расчёта — содержать ссылку на применённую методику.

## Slide 16
РАЗДЕЛ 9 · МЕТОДИКА ВЫБОРА
Критерии выбора программного комплекса
Чек-лист для подразделения при принятии решения
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
15
1
Соответствие п. 26 и Приложению № 11
Полнота реализации всех четырёх видов расчётов
2
Верифицируемость
Возможность проверить результат вручную, прозрачность формул
3
Оперативность
Время получения результата в условиях аварии
4
Форма выходных документов
Готовые расчётные листы для приложения к ОП
5
Автономность
Работа без интернета, на ноутбуке оперативной группы
6
Стоимость владения
Лицензия + сопровождение + обучение на горизонте 3–5 лет
7
Поддержка и обновления
Реакция разработчика на изменения НПА (напр., ред. от 20.02.2026)
8
Обучаемость персонала
Срок подготовки инженера технического отделения

## Slide 17
РАЗДЕЛ 10 · ВЫВОДЫ
Рекомендуемая схема комплексирования
Ни один продукт не закрывает все задачи в одиночку
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
16
Уровень предприятия (служба ВТБ)
АэроСеть / «Вентиляция»
Ведение цифровой модели вентиляционной сети, депрессионные съёмки, разработка ПЛА, вариантные проработки аварийных режимов в мирное время
Уровень командного пункта ВГСЧ
ПВ-Система
Оперативные расчёты Приложения № 11: взрывоопасность атмосферы, проёмы и параметры перемычек, гидравлика; формирование приложений к ОП
Уровень анализа и обучения
MineFrame / 3D-модели
Разбор аварий, тренировки, подготовка респираторщиков и ИТР, наглядная проработка маршрутов
Оптимум по критерию «стоимость / закрытие требований п. 26» — связка отраслевого вентиляционного комплекса на предприятии и специализированного расчётного ПО у горноспасателей.

## Slide 18
РАЗДЕЛ 10 · ВЫВОДЫ
Выводы
Итоги проведённого обзора
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
17
1
Пункт 26 Инструкции № 520 делает инженерные расчёты обязательным элементом оперативного плана; выполнение их вручную в условиях аварии практически нереализуемо.
2
Приложение № 11 требует четырёх видов расчётов: взрывоопасность рудничной атмосферы (в т.ч. нефтяных шахт), проёмы в изоляционных перемычках, параметры водоупорных перемычек.
3
«АэроСеть» — сильнейший отечественный инструмент сетевого моделирования вентиляции и аварийных режимов, но дорогой и ориентированный на службу ВТБ предприятия.
4
«Вентиляция» (Шахтэксперт-Системы) — экономичное решение для повседневных аэрологических расчётов и отчётности, со слабым покрытием аварийных сценариев.
5
«ПВ-Система» — единственный класс ПО, напрямую реализующий методики Приложения № 11 в оперативном формате работы командного пункта.
6
Зарубежные комплексы (Ventsim, VUMA) технически сильны, но неприменимы по нормативным, санкционным и методическим причинам.
7
Рациональна многоуровневая схема: сетевое моделирование на предприятии + специализированные расчёты в подразделении ВГСЧ.

## Slide 19
РАЗДЕЛ 10 · РЕКОМЕНДАЦИИ
Практические рекомендации подразделениям ВГСЧ
Предлагаемый план мероприятий
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» · Обзор программ для инженерных расчётов
18
Ближайшая перспектива
Провести инвентаризацию расчётных средств, применяемых в отряде; оценить соответствие ред. приказа от 20.02.2026 № 49
Оснащение
Обеспечить каждый оперативный взвод автономным расчётным комплексом на защищённом ноутбуке командного пункта
Подготовка кадров
Включить работу с расчётным ПО в программу подготовки командиров отделений и инженеров технического отделения
Тренировки
Отрабатывать расчёты в ходе учебных тревог и плановых проверок ПЛА на обслуживаемых объектах
Взаимодействие
Согласовать с предприятиями порядок передачи актуальных цифровых моделей вентиляционных сетей
Методическое сопровождение
Вести реестр выполненных расчётов и анализировать расхождения расчёта с фактической обстановкой

## Slide 20
Благодарю за внимание
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть»
Копейский военизированный горноспасательный отряд
Вопросы и обсуждение