## Slide 1
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «Военизированная
горноспасательная часть» МЧС России
ДОКЛАД
Обзор программных комплексов
для проведения инженерных расчётов
предусмотренных пунктом 26 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы»
Утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 520 (в ред. от 20.02.2026 № 49)
АэроСеть · Вентиляция · ПВ-Система · MineFrame · Ventsim
Докладчик:
Командир взвода службы депрессионных съемок
филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»
Ипатов Сергей Геннадьевич
22 сентября 2026

## Slide 2
ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ
Содержание доклада
• Нормативная база. Пункт 26 и Приложение № 11 Инструкции № 520
• Какие расчёты должны выполняться при ликвидации аварий
• Обзор рынка отечественного и зарубежного ПО
• «АэроСеть» — возможности, плюсы и минусы
• «Вентиляция» (Шахтэксперт-Системы) — анализ
• «ПВ-Система» — специализированное ПО для ВГСЧ
• Дополнительные комплексы: MineFrame, Ventsim
• Сравнительная таблица по критериям выбора
• Импортозамещение и реестр отечественного ПО
• Выводы и рекомендации
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
1

## Slide 3
РАЗДЕЛ 1 · НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Нормативная основа доклада
ФНП «Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, на которых ведутся горные работы»
Приказ Ростехнадзора № 520 от 11.12.2020
• Зарегистрирован в Минюсте России 21.12.2020, рег. № 61628
• Действующая редакция — приказ от 20.02.2026 № 49
• Распространяется на ОПО подземных и открытых горных работ
• Определяет порядок разработки оперативных планов (ОП) по локализации и ликвидации последствий аварий
Пункт 26 — инженерные расчёты
• Обязывает при разработке оперативного плана выполнять инженерные расчёты
• Перечень и методики — Приложение № 11 к Инструкции
• Расчёты выполняются техническим отделением / службой ВГСЧ на командном пункте
• Результаты прикладываются к оперативному плану и фиксируются в оперативном журнале
Расчёты должны выполняться ОПЕРАТИВНО — в условиях дефицита времени и высокой цены ошибки. Ручной счёт занимает часы.
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
2

## Slide 4
РАЗДЕЛ 2 · СОСТАВ РАСЧЁТОВ
Приложение № 11: перечень инженерных расчётов
Что именно требует нормативный документ
01. Взрывоопасность рудничной атмосферы
Оценка состава пожарных газов (CH₄, H₂, CO, O₂, N₂) по треугольнику Коуарда / диаграмме Эллиота–Ламберта. Определение категории взрывоопасности и допустимости работ
02. Проёмы в изоляционных перемычках
Определение площади окна, обеспечивающей требуемое проветривание аварийного участка и безопасный режим при изоляции пожара
03. Параметры водоупорных перемычек
Определение толщины, глубины врубов, прочности перемычки при прорыве воды, рассола, заиловочной пульпы и обводнённой горной массы
04. Взрывоопасность атмосферы нефтяных шахт
Учёт углеводородов нефтяного ряда, специфика термошахтной добычи, НКПР смеси по правилу Ле-Шателье
Дополнительно требуются: устойчивость проветривания, депрессия пожара, тепловые режимы, время загазирования выработок.
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
3

## Slide 5
РАЗДЕЛ 2 · ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Почему нужны программные комплексы
Ограничения ручного счёта в условиях аварии
Фактор времени
Ручной расчёт треугольника взрывоопасности — 20–40 мин. на одну пробу. При аварии проб десятки, счёт идёт непрерывно
Сложность сети
Вентиляционная сеть шахты — сотни и тысячи ветвей. Аналитический расчёт воздухораспределения невозможен без ЭВМ
Цена ошибки
Ошибка в оценке взрывоопасности — гибель горноспасательного отделения. Требуется верифицированный алгоритм
Документирование
Результаты должны быть оформлены, приложены к ОП, храниться и предъявляться надзору и комиссии по расследованию
Прогноз
Необходимо моделировать «что будет, если» — реверс, закорачивание, изоляция, вариантные проработки
Обучение
Тренировки, учения, подготовка респираторщиков и ИТР шахт требуют воспроизводимого расчётного инструмента
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
4

## Slide 6
РАЗДЕЛ 3 · ЛАНДШАФТ РЕШЕНИЙ
Обзор рынка расчётного ПО
Отечественные и зарубежные решения, применимые для задач ВГСЧ
Продукт | Разработчик | Назначение | Страна
АэроСеть | ООО «Аэрология горных предприятий» / ГИ УрО РАН, Пермь | Расчёт вентиляционных сетей, аварийные режимы, тепло- и газодинамика | Россия
«Вентиляция» | ООО «Шахтэксперт-Системы», Кемерово | Аэрологические расчёты, депрессионные съёмки, ПЛА | Россия
ПВ-Система | Специализированный комплекс для ВГСЧ | Расчёты Приложения № 11: взрывоопасность, перемычки, гидравлика | Россия
MineFrame | ГГИС «МайнФрэйм», Апатиты | Горно-геологическая ИС с вентиляционным модулем | Россия
Ventsim DESIGN | Howden / Chasm Consulting, Австралия | 3D-моделирование вентиляции, пожарные и тепловые режимы | Зарубеж.
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
5

## Slide 7
РАЗДЕЛ 4 · АЭРОСЕТЬ
Программный комплекс «АэроСеть»
ООО «Аэрология горных предприятий» (г. Пермь), при участии Горного института УрО РАН
✔ Преимущества
• Наиболее полный отечественный расчёт вентиляционных сетей — тысячи ветвей
• Реализован расчёт аварийных режимов и динамики загазирования — прямая польза для ОП
• Включён в Реестр российского ПО, активно развивается
• Внедрён на большинстве крупных угольных и рудных предприятий РФ (СУЭК, ЕВРАЗ, Норникель)
• Есть учебные курсы и техническая поддержка разработчика
✖ Ограничения
• Высокая стоимость лицензии и сопровождения — ощутимо для бюджета подразделения
• Требует построения и постоянной актуализации цифровой модели сети шахты
• Порог вхождения: нужен подготовленный инженер-аэролог, обучение 3–5 дней
• Нацелен на службу ВТБ предприятия, а не на оперативную работу на командном пункте
• Расчёты Приложения № 11 представлены не в полном объёме
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
6

## Slide 8
РАЗДЕЛ 4 · АЭРОСЕТЬ
«АэроСеть»: применение в задачах ВГСЧ
Где комплекс даёт максимальный эффект при ликвидации аварии
Разработка ПЛА и ОП
Проработка вариантов аварийных вентиляционных режимов заранее, в мирное время; проверка реализуемости позиций ПЛА
Оценка режима проветривания
Расчёт последствий реверса, закорачивания струи, остановки ГВУ; прогноз загазирования и зон поражения
Изоляция аварийного участка
Оценка влияния возводимых перемычек на распределение воздуха в сети шахты
Маршруты вывода людей
Расчёт времени движения по выработкам и сопоставление со временем защитного действия самоспасателя
«АэроСеть» — сильный инструмент вентиляционного анализа, но для закрытия п. 26 требует дополнения расчётами взрывоопасности.
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
7

## Slide 9
РАЗДЕЛ 5 · «ВЕНТИЛЯЦИЯ»
Программный комплекс «Вентиляция»
ООО «Шахтэксперт-Системы» (г. Кемерово) — семейство отраслевых расчётных программ
✔ Преимущества
• Ориентирован на реальную отчётность службы ВТБ угольных шахт — готовые формы документов
• Существенно ниже стоимость по сравнению с комплексными 3D-системами
• Простой интерфейс, невысокие требования к ПК, быстрый ввод в эксплуатацию
• Многолетняя практика применения на шахтах Кузбасса, методики согласованы с отраслевыми НИИ
• Хорошо решает задачи депрессионных съёмок и нормирования воздуха
✖ Ограничения
• Более узкая функциональность: 3D-визуализация и динамика пожара развиты слабее
• Аварийные и тепловые режимы моделируются упрощённо
• Слабая интеграция с современными ГГИС и системами АГК
• Ориентация преимущественно на угольные шахты; для рудников адаптация ограничена
• Расчёты Приложения № 11 покрываются частично
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
8

## Slide 10
РАЗДЕЛ 6 · ПВ-СИСТЕМА
Программный комплекс «ПВ-Система»
Специализированное решение для инженерных расчётов горноспасательных работ
✔ Преимущества
• Единственный класс ПО, покрывающий ВСЕ четыре расчёта Приложения № 11
• Заточен под регламент работы ВГСЧ, а не под службу ВТБ предприятия
• Минимальные исходные данные — работает по данным газового анализа
• Скорость: результат по пробе за секунды, без построения модели всей шахты
• Автоматический протокол расчёта с формулами и ссылками на пункты НПА
• Отечественная разработка, работа в закрытом контуре / офлайн
✖ Ограничения
• Не заменяет полноценный сетевой расчёт вентиляции всей шахты
• Нет 3D-визуализации горных выработок и анимации распространения пожара
• Требует корректных и свежих данных газового анализа
• Необходимо обучение персонала интерпретации результатов, программа не снимает ответственность с РГСР
• Экосистема интеграций пока уже, чем у крупных ГГИС
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
9

## Slide 11
РАЗДЕЛ 6 · ПВ-СИСТЕМА
«ПВ-Система»: типовой сценарий применения
От отбора пробы до решения руководителя горноспасательных работ
ШАГ 1 · Отбор пробы
Отделение ВГСЧ отбирает пробу рудничной атмосферы за перемычкой или в зоне пожара
ШАГ 2 · Газовый анализ
Лаборатория определяет содержание CH₄, H₂, CO, CO₂, O₂, N₂, C₂H₄, C₂H₂
ШАГ 3 · Ввод данных
Инженер вводит состав пробы, температуру и параметры участка в программу
ШАГ 4 · Расчёт
Автоматическое построение треугольника взрывоопасности, оценка НКПР/ВКПР, категория
ШАГ 5 · Протокол
Формирование расчётного листа с формулами, графиком и выводом
ШАГ 6 · Решение
РГСР принимает решение о допуске людей, изоляции или продолжении тушения
Контрольное время всего цикла — единицы минут вместо десятков. Это и есть требование оперативности п. 26 Инструкции № 520.
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
10

## Slide 12
РАЗДЕЛ 7 · ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дополнительные комплексы: MineFrame
Горно-геологическая информационная система (г. Апатиты)
✔ Преимущества
• Полностью отечественная разработка академического уровня, в Реестре российского ПО
• 3D-модель выработок помогает наглядно планировать маршруты движения отделений
• Единая среда: геология + маркшейдерия + вентиляция
• Применяется на рудниках АО «Апатит», «Норникель», КМА
✖ Ограничения
• Избыточна для задач ВГСЧ: основное назначение — проектирование и планирование горных работ
• Вентиляционный модуль уступает специализированным комплексам
• Требует мощного оборудования и подготовленного оператора
• Расчёты Приложения № 11 не реализованы
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
11

## Slide 13
РАЗДЕЛ 7 · ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Зарубежные комплексы: Ventsim DESIGN, VentPRO, VUMA
Технически сильные решения с принципиальными ограничениями применения
✔ Преимущества
• Лучшие в классе визуализация и удобство моделирования
• Продвинутая физика: тепло-, массоперенос, динамика пожара
• Модули пожара (Fire), тепла (Thermodynamic), газов (Contaminant)
• Расчёт климатических параметров глубоких рудников
• Широкая международная практика и верификация на реальных авариях
✖ Ограничения
• Не соответствуют российским методикам и формам документов Приложения № 11
• Санкционные и лицензионные риски: невозможность продления и поддержки
• Противоречие политике импортозамещения; отсутствие в Реестре российского ПО
• Валютная стоимость лицензий, проблемы оплаты
• Неприемлемы для работы с данными ограниченного доступа
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
12

## Slide 14
РАЗДЕЛ 8 · СРАВНЕНИЕ
Сравнительная таблица программных комплексов
Оценка по ключевым для ВГСЧ критериям
Критерий | АэроСеть | «Вентиляция» | ПВ-Система | MineFrame | Ventsim
Расчёты Приложения № 11 | частично | частично | полностью | нет | нет
Сетевой расчёт вентиляции | отлично | хорошо | базово | хорошо | отлично
Аварийные режимы, пожар | отлично | удовл. | хорошо | удовл. | отлично
Скорость работы на КП | средняя | средняя | высокая | низкая | средняя
Порог вхождения | высокий | средний | низкий | высокий | средний
Реестр российского ПО | да | да | да | да | нет
Стоимость владения | высокая | средняя | низкая | высокая | высокая
Работа офлайн | да | да | да | да | огранич.
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
13

## Slide 15
РАЗДЕЛ 9 · ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Импортозамещение и требования к ПО
Правовые основания выбора отечественных программных решений
Нормативные требования
• Постановление Правительства РФ № 1236 — запрет на допуск иностранного ПО при госзакупках
• Указ Президента РФ № 166 от 30.03.2022 — переход субъектов КИИ на отечественное ПО
• ФЗ № 187-ФЗ — ОПО горной добычи относятся к критической информационной инфраструктуре
• Обязательное наличие в Едином реестре российских программ (Минцифры России)
Практические следствия для ВГСЧ
• Закупка зарубежного ПО требует обоснования отсутствия аналогов — как правило, невозможна
• Приоритет решений, работающих на Astra Linux / РЕД ОС и российских СУБД
• Необходима техподдержка на территории РФ и документация на русском языке
• Предпочтительна работа в изолированном контуре без обращения к внешним серверам
Все рассмотренные отечественные комплексы соответствуют требованиям импортозамещения и могут использоваться без ограничений.
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
14

## Slide 16
РАЗДЕЛ 9 · МЕТОДИКА ВЫБОРА
Критерии выбора программного комплекса
Чек-лист для подразделения при принятии решения
1. Соответствие п. 26 и Приложению № 11
Полнота реализации всех четырёх видов расчётов
2. Верифицируемость
Возможность проверить результат вручную, прозрачность формул
3. Оперативность
Время получения результата в условиях аварии
4. Форма выходных документов
Готовые расчётные листы для приложения к ОП
5. Автономность
Работа без интернета, на ноутбуке оперативной группы
6. Стоимость владения
Лицензия + сопровождение + обучение на горизонте 3–5 лет
7. Поддержка и обновления
Реакция разработчика на изменения НПА (напр., ред. от 20.02.2026)
8. Обучаемость персонала
Срок подготовки инженера технического отделения
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
15

## Slide 17
РАЗДЕЛ 10 · ВЫВОДЫ
Рекомендуемая схема комплексирования
Ни один продукт не закрывает все задачи в одиночку
Уровень предприятия (служба ВТБ)
АэроСеть / «Вентиляция»
Ведение цифровой модели вентиляционной сети, депрессионные съёмки, разработка ПЛА, вариантные проработки аварийных режимов
Уровень командного пункта ВГСЧ
ПВ-Система
Оперативные расчёты Приложения № 11: взрывоопасность атмосферы, проёмы и параметры перемычек, гидравлика; приложения к ОП
Уровень анализа и обучения
MineFrame / 3D-модели
Разбор аварий, тренировки, подготовка респираторщиков и ИТР, наглядная проработка маршрутов
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
16

## Slide 18
РАЗДЕЛ 10 · ВЫВОДЫ
Выводы
Итоги проведённого обзора
• Пункт 26 Инструкции № 520 делает инженерные расчёты обязательным элементом оперативного плана; выполнение их вручную в условиях аварии практически нереализуемо
• Приложение № 11 требует четырёх видов расчётов: взрывоопасность рудничной атмосферы, проёмы в изоляционных перемычках, параметры водоупорных перемычек
• «АэроСеть» — сильнейший отечественный инструмент сетевого моделирования, но дорогой и ориентированный на службу ВТБ предприятия
• «Вентиляция» — экономичное решение для повседневных аэрологических расчётов и отчётности, со слабым покрытием аварийных сценариев
• «ПВ-Система» — единственный класс ПО, напрямую реализующий методики Приложения № 11 в оперативном формате командного пункта
• Зарубежные комплексы технически сильны, но неприменимы по нормативным, санкционным и методическим причинам
• Рациональна многоуровневая схема: сетевое моделирование на предприятии + специализированные расчёты в подразделении ВГСЧ
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
17

## Slide 19
РАЗДЕЛ 10 · РЕКОМЕНДАЦИИ
Практические рекомендации подразделениям ВГСЧ
Предлагаемый план мероприятий
Ближайшая перспектива
Провести инвентаризацию расчётных средств, применяемых в отряде; оценить соответствие ред. приказа от 20.02.2026 № 49
Оснащение
Обеспечить каждый оперативный взвод автономным расчётным комплексом на защищённом ноутбуке командного пункта
Подготовка кадров
Включить работу с расчётным ПО в программу подготовки командиров отделений и инженеров технического отделения
Тренировки
Отрабатывать расчёты в ходе учебных тревог и плановых проверок ПЛА на обслуживаемых объектах
Взаимодействие
Согласовать с предприятиями порядок передачи актуальных цифровых моделей вентиляционных сетей
Методическое сопровождение
Вести реестр выполненных расчётов и анализировать расхождения расчёта с фактической обстановкой
СДС филиала «Копейский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ» · Обзор программ для инженерных расчётов
18

## Slide 20
Благодарю за внимание
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть»
Копейский военизированный горноспасательный отряд
Служба депрессионных съемок