## Slide 1
ПВ-Система
Программный комплекс расчёта вентиляции, планов ликвидации
аварий и противопожарной защиты рудников и шахт
Материалы к рассмотрению о применении в структуре
ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России
Версия 2.129 · сборка 23.08.2026 · отечественная разработка

## Slide 2
Задача, которую решает комплекс
Горноспасатель принимает решение по данным, которых в аварии нет под рукой
2
Постановка задачи
ПВ-Система
В момент аварии вентиляционная обстановка меняется быстрее, чем её успевают пересчитать. План ликвидации аварий свёрстан заранее и на бумаге, модель вентиляции лежит у рудника в отдельной программе, а расчёты пожара и маршрутов выхода делаются вручную.
Данные разрознены
Схема вентиляции — у рудника, ПЛА — в документах,
расчёт пожара — в отдельных таблицах.
Свести их в аварии некогда.
Обстановка меняется
Пожар меняет тягу, реверс переворачивает потоки.
Позиция, безопасная по плану, может оказаться
на пути дыма.
Проверка вручную
Устойчивость проветривания и время выхода
считают на бумаге. Пересчитать десяток
сценариев за смену невозможно.
Что предлагает ПВ-Система
Одна рабочая модель рудника, в которой вентиляционная сеть, позиции ПЛА, очаг пожара, реверсивные режимы и маршруты выхода отделений считаются вместе. Сценарий проверяется за минуты — и в мирное время при согласовании ПЛА, и на учениях, и в оперативном штабе.

## Slide 3
Что такое ПВ-Система
Единая среда расчёта вместо разрозненных инструментов
3
Назначение комплекса
ПВ-Система
Комплекс объединяет вентиляционную сеть рудника, противопожарный водопровод и план ликвидации аварий в одной модели. Изменение в схеме сразу отражается на воздухораспределении, устойчивости проветривания при пожаре и времени выхода людей.
Единая модель
Узлы, выработки, вентиляторы, перемычки,
трубопроводы и позиции ПЛА живут в одном проекте.
Расчёты по нормативам
ФНиП № 505 и № 494, РД 15-11-2007,
методики ВНИМИ и ВостНИИ — по правилам,
а не «примерно».
Готовые документы
Таблицы воздухораспределения, акты устойчивости,
чертежи со штампом — Excel, печать, PDF.
Работает офлайн
Настольная версия считает на рабочем месте.
Интернет не нужен — важно для режимных объектов
и подземных пунктов.
Российский продукт
Разработка в РФ, СУБД PostgreSQL,
без иностранных сервисов и шрифтов.
Замещает Ventsim и зарубежные аналоги.
Понятный интерфейс
Привычная лента вкладок как в офисных программах.
Подготовка специалиста — 5 дней.

## Slide 4
Функции комплекса для горноспасательной службы
От согласования ПЛА до оперативного расчёта в ходе ликвидации аварии
4
Применение в ВГСЧ
ПВ-Система
Задача ВГСЧ
Что делает ПВ-Система
Когда применяется
План ликвидации аварий
Позиции ПЛА, вентиляционные режимы, выноски и привязка к выработкам
Согласование ПЛА
Реверсирование
Расчёт сети при реверсе главных вентиляторов, проверка направлений
ПЛА, учения
Пожар в выработке
Мощность очага, тепловая депрессия, температура, СО и СО₂, задымление
ПЛА, авария
Устойчивость проветривания
Критическая депрессия, опрокидывание струи, параллельные выработки
ПЛА, экспертиза
Маршруты отделений
Расчёт путей с учётом видимости в дыму, время движения, запас О₂
Авария, учения
Вывод людей
Время выхода по маршрутам, зоны задымления и загазирования
ПЛА, авария
Взрыв газа или ВВ
Зоны поражения по методике Садовского и ФНиП № 494, расчётное давление
Экспертиза, ПЛА
Проверка модели рудника
Депрессионная съёмка: сверка замеров с расчётом, поиск расхождений
Обследование объекта
Противопожарный водопровод
Гидравлический расчёт сети труб, насосы, брандспойты, время подачи
Проект, проверка

## Slide 5
Оперативная часть плана ликвидации аварий
Позиции ПЛА, вентиляционные режимы и виды аварий — на схеме, а не в приложении к тексту
5
ПЛА
ПВ-Система
Позиция ПЛА как объект схемы
Номер, наименование, вид аварии и сценарий. Позиция привязана
к одной или нескольким выработкам — координаты выноски
считаются автоматически по привязанным выработкам.
Виды аварий: пожар, взрыв, внезапный выброс, загазирование.
Вентиляционные режимы
Четыре режима проветривания, включая аварийный.
Для каждого — свой расчёт воздухораспределения
и свой набор позиций.
Реверс главных вентиляторов проверяется расчётом,
а не предположением.
Мероприятия и документы к позиции
К каждой позиции прикрепляется файл: карточка мероприятий,
схема, инструкция. Всё хранится внутри проекта и уходит
вместе с ним — ничего не теряется при передаче.
Справочник типовых мероприятий — в комплекте.
Оформление плана
Цвета и нумерация позиций, выноски, несколько указателей
на одну позицию. Печать плана и отдельных горизонтов,
экспорт в PDF и SVG, штампы по ГОСТ.
Готовый лист ПЛА выходит из программы.

## Slide 6
Расчёт пожара в горной выработке
Тепловая депрессия, газовая обстановка и задымление — по двум методикам
6
Аварийные расчёты
ПВ-Система
Очаг пожара ставится на выработку как объект схемы. Дальше комплекс пересчитывает всю сеть с учётом теплового воздействия.
Тепловая депрессия
Две методики на выбор: по методике АэроСети
и нормативная по формулам 4.5–4.13 ФНиП.
Расчёт температуры газового потока
по длине выработки.
Газовая обстановка
Концентрации СО и СО₂ по выработкам,
оптическая плотность дыма и дальность
видимости — исходные данные
для решения о вводе отделений.
Влияние на сеть
Пересчёт расходов по всей сети:
видно, куда пойдёт дым и какие
выработки останутся пригодными
для передвижения.
Что получает горноспасатель на выходе
Перечень выработок с опрокидыванием струи и потерей устойчивого проветривания
Карта задымления: где видимость падает ниже допустимой для движения
Расчётное время, за которое дым доходит до конкретной позиции ПЛА

## Slide 7
Устойчивость проветривания при пожаре
Критическая депрессия и опрокидывание струи — расчётом, а не оценкой
7
Аварийные расчёты
ПВ-Система
Комплекс определяет, выдержит ли вентиляционная схема тепловую депрессию пожара в заданной точке. Расчёт ведётся по нормативным формулам 5.3–5.5, с перебором направлений потока и поиском критического расхода.
Параметр
Что определяется
Значение для ВГСЧ
Критическая депрессия
Тепловая депрессия, при которой струя опрокидывается
Граница безопасного режима
Опрокидывание струи
Перечень выработок со сменой направления потока
Куда нельзя вводить отделение
Параллельные выработки
Перераспределение воздуха между параллельными ветвями
Риск загазирования соседей
Реверсивный режим
Перебор направлений, поиск критического расхода
Обоснование команды на реверс
Естественная тяга
Учёт плотности воздуха по температуре и влажности
Точность в глубоких стволах
Результат оформляется актом устойчивости проветривания — документом, который прикладывается к плану ликвидации аварий.

## Slide 8
Маршруты отделений и вывод людей
Расчёт путей движения с учётом реальной обстановки в выработках
8
Спасательные работы
ПВ-Система
Поиск маршрута
Кратчайший безопасный путь по сети выработок
рассчитывается алгоритмом Дейкстры с учётом
видимости в дыму: задымлённые участки
исключаются или штрафуются.
Маршрут строится по фактической топологии рудника.
Время и ресурсы
Время движения по участкам маршрута,
сопоставление с нормативным временем,
оценка расхода кислорода респиратора.
Видно, укладывается ли отделение
в срок защитного действия.
Дейкстра
Алгоритм поиска
безопасного пути
O₂
Контроль запаса
кислорода
Норматив
Сверка времени
с нормативным
Дым
Учёт видимости
по участкам
Те же маршруты используются для расчёта времени вывода людей из аварийного участка.

## Slide 9
Расчёт последствий взрыва
Зоны поражения по признанным методикам
9
Аварийные расчёты
ПВ-Система
Источник взрыва
Два варианта задания: взрывоопасная газовоздушная смесь
(объём и концентрация) либо масса взрывчатого вещества.
Источник привязывается к конкретной выработке схемы.
Методики расчёта
Метод Садовского и методика ФНиП № 494.
Определяются расчётное избыточное давление
и границы зон поражения.
Результат — на схеме рудника.
Что это даёт службе
Обоснование границ опасной зоны при разработке и экспертизе ПЛА
Оценка допустимости размещения позиций ПЛА и пунктов сбора
Проверка достаточности принятых защитных мероприятий
Материал для разбора учений и служебных расследований

## Slide 10
Расчёт вентиляционной сети
Ядро комплекса: воздухораспределение по всему руднику
10
Расчётное ядро
ПВ-Система
Сеть решается итерационным методом контурных расходов. Сопротивление выработок считается по формуле Аткинсона с учётом формы сечения и типа поверхности крепи.
Раздел расчёта
Что учитывается
Итог
Воздухораспределение
Метод контурных расходов, контроль сходимости по Q и P
Расходы и депрессии
Сопротивление выработок
Формула Аткинсона, 9 типов поверхности по ВНИИГД
R по каждой выработке
Формы сечения
Круглое, прямоугольное, трапециевидное, арочное, произвольное
Точная площадь и периметр
Вентиляторы
Характеристики Q-H, КПД, углы лопаток, реверс, каталог моделей
Рабочая точка
Перемычки
Воздухопроницаемость и утечки через вентсооружения
Реальные утечки
Вентставы (трубопроводы)
Потери на 100 м, коэффициент доставки воздуха
Расход в забое
Нормирование воздуха
Потребность по людям, технике, газам и пыли — ФНиП № 505
Проверка достаточности
Естественная тяга и калориферы
Плотность по температуре и влажности, подогрев в стволе
Сезонные режимы

## Slide 11
Модель рудника не нужно рисовать заново
Комплекс читает проекты, которые уже есть у обслуживаемых предприятий
11
Импорт данных
ПВ-Система
Это ключевой момент для горноспасательной службы: у каждого обслуживаемого рудника своя программа и своя модель. ПВ-Система принимает их напрямую, без перечерчивания схемы.
Источник
Формат
Что переносится
АэроСеть
проект .erp
Топология, сечения, сопротивления, расходы, слои, вентиляторы, перемычки, позиции ПЛА
АэроСеть
выгрузка .csv
Выработки, узлы, вентиляторы, перемычки, позиции
Вентиляция 2.0
схема .cdf3
Топология, горизонты, типы выработок, перемычки
Вентиляция 2.0
выгрузка .csv
Выработки, узлы, вентиляторы, перемычки, позиции
Ventsim
модель .vsm
Топология, сопротивления и расходы выработок
Ventsim
Branch Report .csv
Топология и параметры выработок
Маркшейдерский чертёж
.dxf + Excel
Геометрия выработок и таблица параметров
При импорте видно, сколько узлов, выработок, вентиляторов, перемычек и позиций ПЛА перенесено — перенос контролируется, а не принимается на веру.

## Slide 12
Справочники и базы данных
Расчёт опирается на каталоги оборудования, а не на ручной ввод коэффициентов
12
Справочная база
ПВ-Система
Вентиляторы
Каталог отечественных моделей ВЦ, ВОД, ВМП:
характеристики Q-H, КПД, углы лопаток,
реверсивные характеристики.
Вентиляционные сооружения
Перемычки и их воздухопроницаемость,
окна, шлюзы, двери. Утечки считаются
по типу сооружения.
Типы выработок
Коэффициенты аэродинамического
сопротивления по типам крепи
и состоянию контура (ВНИИГД).
Нормы расхода воздуха
Нормативные потребности по людям,
технике, газовыделению и пыли
для проверки достаточности.
Датчики и мероприятия
Датчики газа и дыма, справочник
типовых мероприятий ПЛА.
Водоснабжение
Насосы, трубопроводы, потребители воды
и брандспойты для расчёта
противопожарного водопровода.
Справочники пополняются под конкретные объекты обслуживания — состав каталогов настраивается при внедрении.

## Slide 13
Документы на выходе
Результат расчёта — не картинка на экране, а готовый к подписи материал
13
Оформление результатов
ПВ-Система
Чертежи и планы
Печать плана рудника и отдельных горизонтов
в заданном масштабе, с раскладкой на листы.
Экспорт в PDF и SVG. Штампы по ГОСТ.
Виды: план, фронт, профиль, объёмная схема.
Таблицы и расчёты
Выгрузка в Excel: воздухораспределение,
параметры выработок, результаты расчётов,
перечень позиций ПЛА.
Данные пригодны для включения в отчёт.
Материалы, которые можно готовить в комплексе
Графическая часть плана ликвидации аварий
Акт устойчивости проветривания
Таблица воздухораспределения
Материалы депрессионной съёмки
Расчёт зон поражения при взрыве
Схема противопожарного водопровода

## Slide 14
Нормативная база расчётов
Каждая формула привязана к действующему документу
14
Нормативное обеспечение
ПВ-Система
Документ
Что из него применяется в комплексе
ФНиП № 505
Нормирование расхода воздуха, требования к проветриванию горных выработок
ФНиП № 494
Расчёт зон поражения при взрыве, требования промышленной безопасности
РД 15-11-2007
Методика расчёта устойчивости проветривания и тепловой депрессии пожара
Методики ВНИМИ и ВостНИИ
Расчётные зависимости по аэродинамике и аварийным режимам
Справочник ВНИИГД
Коэффициенты аэродинамического сопротивления по типам выработок
Метод Садовского
Расчёт избыточного давления при взрыве
В расчётных модулях указаны номера применяемых формул. Результат можно проверить вручную по первоисточнику — это снимает вопросы при экспертизе и согласовании.

## Slide 15
Информационная безопасность и импортозамещение
Требования к программному обеспечению режимного объекта
15
Безопасность
ПВ-Система
Работа без интернета
Настольная версия выполняет все расчёты
локально на рабочем месте.
Данные о руднике не покидают
периметр организации.
Отечественная разработка
Программа разработана в России.
Замещает Ventsim и другие
зарубежные комплексы,
поставка которых ограничена.
Свободный стек
Без иностранных облачных сервисов
и внешних шрифтов. СУБД PostgreSQL.
Возможна установка в закрытом
контуре организации.
Почему это существенно для ФГУП ВГСЧ
Модели обслуживаемых рудников относятся к сведениям ограниченного распространения
Отсутствует зависимость от лицензий и обновлений иностранных правообладателей
Отсутствует риск отзыва лицензии или прекращения технической поддержки извне
Комплекс работает в подземных и удалённых пунктах, где связи нет

## Slide 16
Порядок внедрения
Предлагаемая последовательность работ от пилота до промышленной эксплуатации
16
Внедрение
ПВ-Система
1
Пилот на одном объекте
Импорт действующей модели обслуживаемого рудника, проверка расчёта на фактических данных депрессионной съёмки
2
Проверка на ПЛА
Перенос действующего плана ликвидации аварий, сверка расчётных режимов с утверждёнными
3
Обучение специалистов
Подготовка расчётной группы — 5 дней. Методические материалы и руководство пользователя
4
Развёртывание
Установка на рабочие места подразделений, настройка справочников под объекты обслуживания
5
Сопровождение
Техническая поддержка, обновления, доработка под задачи службы

## Slide 17
Обучение и сопровождение
Комплекс рассчитан на инженера, а не на программиста
17
Поддержка
ПВ-Система
5 дней
Программа подготовки
специалиста
Лента
Привычный интерфейс
офисных программ
Русский
Интерфейс, документы
и справка
F9
Расчёт сети —
одна клавиша
Что входит в поставку
Программа обучения на 5 дней, руководство пользователя,
техническая документация, справка по нормативным
методикам расчёта.
Сопровождение
Обновления версий, консультации расчётной группы,
доработка справочников и форм документов
под требования службы.
Кто работает в комплексе
Инженеры расчётной группы ВГСЧ, специалисты по ПЛА, командный состав при подготовке учений и разборе аварий. Отдельных требований к вычислительной технике комплекс не предъявляет.

## Slide 18
Предложение о применении в структуре ФГУП ВГСЧ
Что предлагается рассмотреть
18
Предложение
ПВ-Система
Пилотное применение
Развернуть комплекс в одном подразделении
на модели действующего обслуживаемого
рудника и оценить результат
на фактических данных.
Оценка специалистами
Сверка расчётов комплекса
с действующими утверждёнными
материалами ПЛА и результатами
депрессионных съёмок.
Доработка под службу
Формы документов, справочники
и отчёты настраиваются
под требования и регламенты
горноспасательной службы.
Что получает служба
Единый расчётный инструмент для всех обслуживаемых объектов, независимо от их программ
Проверяемое обоснование решений по вентиляционным режимам в аварии
Сокращение сроков подготовки и экспертизы планов ликвидации аварий
Отечественное программное обеспечение без зависимости от иностранных поставщиков

## Slide 19
Готовы к пилотному внедрению
Предлагаем провести демонстрацию комплекса на модели действующего
рудника из зоны обслуживания и рассмотреть порядок опытной эксплуатации.
ПВ-Система · версия 2.129 · сборка 23.08.2026